## Slide 1
進捗報告

## Slide 2
コメント
・まずデモをみせてアジャイル的な開発を
・wow感がない
・一連の動作まで作ること
これまでの報告振り返り

## Slide 4
デモ（ビデオ）

## Slide 5
未探索エリアに移動
Lidarの情報から生成
移動履歴、
デプスカメラの情報から生成
＋
costmap
[OccupancyGrid]
軌跡
[OccupancyGrid]
目的地設定
[Pose]
デモ（実機）
探索
物体
検出/認識
把持
目標
接近

## Slide 6
探索
物体
検出/認識
把持
・部屋内を自律移動
- Lidarで障害物を検知して回避
- カメラ画像から探索済みを判定
- 未探索のエリアに移動
・物体を検出して目的地を設定
- RGBから物体を検出/認識
- depthデータから3次元座標を算出
検出結果
移動
目標
接近
・部屋内を自律移動
- Lidarで障害物を検知して回避
・対象物を把持
- 認識結果から動作を決定
（現状は１動作のみ）
…前回からの進捗

## Slide 7
costmap
[OccupancyGrid]
ROI map
[OccupancyGrid]
未探索エリアに移動
Lidarの情報から生成
移動履歴、
デプスカメラの情報から生成
目的地設定
[Pose]
＋
探索
今後の開発課題：
① ＲＯＩを正しく反映する座標系の作成
② 探索時の目的地設定アルゴリズム
③ 障害物回避行動の適正化

## Slide 8
obj
obj
obj
obj
rulo
Target:各objを認識/判別して、objのnameと三次元座標をruloに送信
Obj[bottle][x,y,z]
Obj[bottle][x,y,z]
カメラ検知結果を送信
realsense
物体
検出/認識

## Slide 9
realsense
RGB画像
Depth画像
yolo
Obj認識
rulo
Obj [name]
Obj [2次元座標]
各画像素のdepth情報
送信
①
②
③
今後の開発課題：
① 認識性能を向上するため、yoloの学習環境を用いてweightを作成
② 検知fpsを向上する
- RGB画像をresizeしてからyolo応用
- ROI領域を設定
③ RGB画像とDepth画像の同期
RGB画像とdepth画像のタイミングのずれがありそう
リングバッファやTimestampなどで、同期する必要がある
Targetに必要な認識性能が満たしていません
新たなweightを作成する必要がある
＃ゴミ種類の学習
他のセンサーやruloの制御に合わせて、検知fpsが十分かどうかを確認必要
＃現状はZBOXで17fps前後
送信機能以外の部分は、下図のように、realsenseとyoloを用いてリアルタイムで実現できました
物体
検出/認識

## Slide 10
把持
今後の開発課題：
① 把持精度の向上
- 対象物毎の把持パターン追加
- グリップ形状の工夫
② Move itの活用検討
- TRYはしたが軌道制限があり困難 →活用しているチームがあれば知見をいただきたい
obj
Obj[bottle][x,y,z]
把持は、objとの距離が一定値以内に入ると把持するところまで実現しています
Catch!!
近接/微調整
把持