## Slide 1
obj
obj
obj
obj
rulo
Target:各objを認識、判別して、objのnameと三次元座標をruloに送信
Obj[bottle][x,y,z]
Obj[bottle][x,y,z]
カメラ検知結果を送信
realsense

## Slide 2
realsense
RGB画像
Depth画像
yolo
Obj認識
rulo
Obj [name]
Obj [2次元座標]
各画像素のdepth情報
送信
①
②
③
課題：
① 認識性能を向上するため、yoloの学習環境を用いてweightを作成
② 検知fpsを向上する
- RGB画像をresizeしてからyolo応用
- ROI領域を設定
③ RGB画像とDepth画像の同期
RGB画像とdepth画像のタイミングのずれがありそう
リングバッファやTimestampなどで、同期する必要がある
Targetに必要な認識性能が満たしていません
新たなweightを作成する必要がある
＃ゴミ種類の学習
他のセンサーやruloの制御に合わせて、検知fpsが十分かどうかを確認必要
＃現状はZBOXで17fps前後
送信機能以外の部分は、下図のように、realsenseとyoloを用いてリアルタイムで実現できました